建设项目环境影响报告表

项目名称：        湖州方路实验室项目

建设单位(盖章)：   湖州方路茶业有限公司

编制单位：          浙江同成环境科技有限公司

编制日期：2020年8月

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况	26

三、环境质量状况	35

四、评价适用标准	38

五、建设项目工程分析	43

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	51

七、环境影响分析	52

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	66

九、主要结论和建议	68

附图：

1．建设项目地理位置图；

2．项目周边环境照片图；

3．湖州市吴兴区环境管控单元分类图；

4．湖州市区生态保护红线图。

附件：

1．浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表；

2．营业执照及法人身份证；

3．土地证；

4．现有项目环评批复；

5．企业排污许可证。

附表：

1．建设项目环评审批基础信息表。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖州方路实验室项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖州方路茶业有限公司 |
| 法人代表 | 王国新 | 联系人 | 张羿 |
| 通讯地址 | 浙江省湖州市吴兴区南郊施家桥1001号 |
| 联系电话 | 13738205360 | 传真 | / | 邮政编码 | 313000 |
| 建设地点 | 浙江省湖州市吴兴区南郊施家桥1001号（企业综合楼4楼） （项目厂区中心点经度：120.062283°、纬度：30.769528° |
| 立项审批部门 | 湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局 | 批准文号 | 2020-330502-74-03-146818 |
| 建设性质 | 扩建 | 行业类别及代码 | M7451检验检疫服务 |
| 总用地面积(平方米) | 300 | 总建筑面积(平方米) | 300 |
| 总投资(万元) | 620 | 其中：环保投资(万元) | 20 | 环保投资占 总投资比例 | 3.2% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 | 2021年7月 |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来及概况 湖州方路茶业有限公司成立于2006年，位于湖州市道场乡施家桥工业集中区，现有占地面积约152亩，现有职工120人。 湖州方路茶业有限公司于2006年取得湖州市吴兴区经济发展与统计局出具的吴经投备〔2006〕58号备案通知书，拟选址湖州市道场乡施家桥工业集中区，拟总投资25000万元，占地面积约80000m2，建筑面积为96000m2，建设超临界二氧化碳萃取年产2万吨脱咖啡因饮料生产线项目。该项目委托浙江省环境保护科学设计研究院编制环评报告表，并于2006年8月23日取得吴环建管[2006]146号文批复。厂区建筑已完成，生产设备等未投入，该项目实际一直未实施，环评文件已失效。 2007年，湖州方路茶业有限公司取得湖州市吴兴区发展改革与经济贸易局出具的吴经投备〔2007〕191号备案通知书，在原有厂区基础上扩建总建筑面积54000m2的生产用房和辅助用房。购置反渗透处理设备、卧式离心机、板式换热器等生产设备82台（套），建设年产600吨速溶茶加工生产线项目。该项目委托浙江省环境保护科学设计研究院编制环评报告表，并于2008年9月26日取得湖州市环境保护局吴兴区分局出具的吴环建管（2008）97号批复。 2008年8月，浙江省建筑科学设计研究院建筑设计院完成该项目的初步设计。 2009年9月30日项目开工，2010年8月13日，工程竣工，并通过竣工验收。 2010年10月，浙江玉泉环境工程有限公司开始对污水站进行调试，经过一个月的调试，污水站调试完毕。 2017年6月，湖州方路茶业有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司编制年产600吨速溶茶加工生产项目环评补充报告。补充说明设备及工艺变化情况。 2017年9月，湖州方路茶业有限公司取得湖州市吴兴区发展改革与经济委员会出具的吴发改经投变更〔2017〕9号项目备案通知书，利用厂区内12幢车间西部区域生产食品工业用浓缩液（黑豆浓缩液），主要工序涉及植物提取浓缩技术等，该项目达产时可形成年产2000吨食品工业用浓缩液（黑豆浓缩液）的生产规模。该项目委托时代盛华科技有限公司编制环评报告书，并于2017年9月27日取得湖州市吴兴区环境保护局出具的吴环建管（2017）87号批复。 2017年10月湖州方路茶业有限公司年产600吨速溶茶加工生产线项目通过自主验收。 2020年1月6日年产2000吨食品工业用浓缩液（黑豆浓缩液）技术改造项目已通过自主验收。 现企业为保障产品质量，提升产品品质，湖州方路茶业有限公司拟利用现有厂房，总投资620万元，购置液相色谱仪、分光光度计、培养箱、高温灭菌器、干燥箱等设备，项目建成后将对企业速溶茶和黑豆浓缩液项目成品、半成品等进行检测检验。 本项目仅作为样品检验测试场所，不开展P3、P4实验、转基因实验、中试和规模化生产。 湖州市吴兴区发展改革和经济信息化局以2020-330502-74-03-146818对该项目进行了备案，具体见附件1。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。受湖州方路茶业有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十五、研究和试验发展”中“98、专业实验室、研发（试验）基地—其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”类，需编制环境影响报告表。 1.2编制依据 1.2.1相关国家法律法规 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； 《中华人民共和国环境影响评价法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； 《中华人民共和国水污染防治法(2017年修订)》(中华人民共和国主席令第八十七号，2018.1.1起施行)； 《中华人民共和国大气污染防治法(2018年修订》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.10.26起施行)； 《中华人民共和国环境噪声污染防治法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第五十八号，2016.11.7起施行)； 《中华人民共和国土壤污染防治法》(中华人民共和国主席令第八号，2019.1.1起施行)； 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第645号，2013.12.7起施行)； 《建设项目环境保护管理条例(2017年修订版)》(中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1起施行)； 《关于发布<生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）>的公告》（生态环境部公告2019年第8号，2019.2.26）； 《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号，2016.8.1起施行)； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)； 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号，2017.10.1起施行)； 中华人民共和国国务院第604号令《太湖流域管理条例》（2011.11.1）。 1.2.2相关地方法律法规 《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018年修正)》(浙江省人民政府令第364号，2018.3.1起施行)； 《浙江省大气污染防治条例(2016年修正)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第41号，2016.7.1起施行)； 《浙江省水污染防治条例(2017年修正)》(浙江省人民代表大会常务委员会公告第74号，2018.1.1起施行)； 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修正)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议，2017.9.30起施行)； 《浙江省环境污染监督管理办法(第四次修订)》(省政府令第341号，2015.12.28起施行)； 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》(浙环发[2012]10号，2012.4.1起施行)； 浙江省人民政府《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》（浙政发[2016]12号，2016.3.30起施行）； 《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》(浙环发[2016]46号，2016.10.17起施行)； 《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》(浙环发[2017]29号，2017.7.17起施行) ； 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(浙政发[2018]35号，2018.10.08)。 1.2.3相关产业政策 （1）中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的规定》（2019年10月30日）； （2）浙淘汰办[2012]20号《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（2012年12月28日）； （3）湖政发【2012】51号《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（2012年11月30日）。 1.2.4相关区域规划 （1）浙江省环保厅、水利厅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》； （2）《吴兴区“三线一单”生态环境分区管控单元方案》（吴政函[2020]86号）； （3）浙江省人民政府《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号。 1.2.5相关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）； （6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）。 1.2.6相关技术文件 （1）浙江省企业投资项目信息表； （2）建设单位提供的其他相关技术资料； （3）企业与本环评单位签订的环评委托协议书。 1.3建设地点、周边概况、总平面布置图 （1）建设地点及周边概况 本项目拟利用湖州方路茶业有限公司现有厂房，无需新建厂房，具体地理位置见附图1。 图1-1 项目厂区周围情况图 根据现场踏勘，项目所在的湖州方路茶业有限公司厂区周边情况如下：东南侧紧小河，河对岸为道场乡污水厂；西南侧为空地；西北侧紧邻104国道；东北侧紧邻园区马路，路对面为园区其他企业。距离项目厂界最近的敏感点为西南侧23m外的逸村埠。 同时根据现场勘查，得到周围敏感点与本项目实验室的距离，具体见表1-1。 表1-1 周围敏感点与项目厂房距离情况表 序号 名称 方位 与厂界最近距离（m） 人口 备注 1 逸村埠 西南 23（187） 约400人 隶属于道场乡 2 施家桥村上濠村 东北 280（397） 约500人 3 施家桥村舍头浜村 西南 363（424） 约100人 4 施家桥村宋家墩村 西南 670（773） 约600人 5 施家桥村 东北 1000（1108） 约2000人 注：括号内为与项目实验室的距离。 （2）总平面布置图 本项目拟利用湖州方路茶业有限公司现有厂房，无需新建厂房，按照实验室标准要求进行布置。项目实验室总平面布置图见下图。 图1-2 项目实验室总平面布置图 具体项目厂房等各构筑物功能规划及建筑面积情况见表1-2。 表1-2 厂区各建筑规划设置一览表 建筑物 建筑面积 功能情况 实验室 300m2（1F） 用于产品质量的检验检测等 1.4项目建设内容和工程组成 本项目的主要建设内容和组成情况见表1-3。 表1-3 本项目的主要建设内容和工程组成 名称 工程组成 建设内容 备注 主体 工程 实验室 建筑面积共计300m2，包括前处理室、液相仪器室、气相、原子吸收仪器室、天平室、培养箱区、茶叶水分、粉末检测室、微生物室、茶多酚检测室、药品室、储物间、废液暂存间 厂房已建完成，实验设备新建 公用及辅助工程 供水 园区给水管网 / 供电 园区电网供应 / 环保工程 废气治理 通风柜、集气罩等 新建 废水处理 企业自建污水站（设计处理能力为500t/d） 已建 噪声治理 合理布局、基础减震、隔声 / 固废处理 生活垃圾等一般固废收集点 新建 危险废物暂存场所（实验室内） 新建 1.5产品方案及规模 本项目为湖州方路实验室项目，不涉及产品生产。主要是对产品质量、品质等进行检测检疫。主要检测项目见下表。 表1-4 实验室检测项目表 序号 项目名称 1 水分，灰分，茶多酚，水浸出物，微生物，儿茶素，咖啡因，过氧化值，脂肪含量，酸价，细度，含沙量 1.6原辅材料、能源消耗及其性质 本项目实验室所用化学试剂名称、用量具体见表1-5。 表1-5 项目实验室所用化学试剂名称、用量一览表 序号 名称 规格/包装方式 年用量/瓶 备注 1 乙腈 HPLC 500mL 10 外购，避光，药品室储存 2 75%乙醇 AR 500mL 50 外购，避光，药品室储存 3 95%乙醇 AR 500mL 3 外购，避光，药品室储存 4 丙酮 AR 500mL 1 外购，避光，药品室储存 5 甲醇 AR 500mL 10 外购，避光，药品室储存 6 三氯甲烷 AR 500mL 10 外购，避光，药品室储存 7 石油醚（60-90） AR 500mL 35 外购，避光，药品室储存 8 石油醚（30-60） AR 500mL 22 外购，避光，药品室储存 9 硫酸 AR 500mL 5 外购，避光，药品室储存 10 盐酸 AR 500mL 1 外购，避光，药品室储存 11 乙酸 AR 500mL 5 外购，避光，药品室储存 12 异丙醇 AR 500mL 8 外购，避光，药品室储存 13 氯化钠 AR 500g 3 外购，避光，药品室储存 14 变色硅胶 AR 500g 4 外购，避光，药品室储存 15 无水硫酸钠 AR 500g 5 外购，避光，药品室储存 16 碘化钾 AR 500g 1 外购，避光，药品室储存 17 四氯化碳 AR 500mL 23 外购，避光，药品室储存 18 乙醚 AR 500mL 8 外购，避光，药品室储存 19 磷酸二氢钾 AR 500g 1 外购，避光，药品室储存 20 磷酸氢二钠 AR 500g 6 外购，避光，药品室储存 21 平板计数琼脂 AR 250mL 10 外购，避光，药品室储存 22 孟加拉红培养基 AR 250mL 5 外购，避光，药品室储存 23 结晶紫中性红胆盐琼脂 AR 250mL 2 外购，避光，药品室储存 24 煌绿乳糖胆盐肉汤 AR 250mL 2 外购，避光，药品室储存 25 伊红美蓝琼脂 AR 250mL 2 外购，避光，药品室储存 26 乳糖发酵管 AR 250mL 2 外购，避光，药品室储存 27 乳糖胆盐发酵管培养基 AR 250mL 1 外购，避光，药品室储存 28 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂 AR 250mL 1 外购，避光，药品室储存 29 营养琼脂培养基 AR 250mL 1 外购，避光，药品室储存 30 缓冲蛋白胨水煌绿胆盐肉汤 AR 250mL 1 外购，避光，药品室储存 31 缓冲蛋白胨水 AR 250mL 1 外购，避光，药品室储存 32 酒石酸钾钠 AR 500mL 6 外购，避光，药品室储存 33 硫酸亚铁 AR 500mL 1 外购，避光，药品室储存 34 纯净水 19L/桶 0.24t/a / 35 自来水 / 10.7t/a / 36 电 / 0.5万度 / 1.7主要生产设备 本项目设备具体见表1-6。 表1-6 项目主要设备清单表 序号 名称 型号 数量/台 备注 1 高效液相色谱仪 1200 1 仪器分析室1 2 气相色谱仪 7890A 2 仪器分析室2 3 气质联用仪 7890A/5975C 1 仪器分析室1 4 高效液相色谱仪 1260 1 仪器分析室2 5 原子吸收分光光度计 AA-7000 1 仪器分析室1 6 紫外可见分光光度计 UV-1800 1 仪器分析室2 7 分析电子天平 BS124S 1 微生物室 8 分析电子天平 BS110S 1 天平室 9 电子天平 TP-A300 1 天平室 10 电子天平 TP-B1000 1 前处理室 11 电热恒温水浴锅 DK-600 1 前处理室 12 三孔电热恒温水浴槽 DK-8D 1 微生物室 13 电热恒温水浴锅 DK-S28 1 前处理室 14 生化培养箱 SPX-250B-Z 2 微生物室 15 霉菌培养箱 MJX-250C 1 微生物室 16 电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9070A 1 常规理化室 17 鼓风干燥箱 DHG-9053A 1 常规理化室 18 箱式电阻炉 SX2-4-10N 1 常规理化室 19 鼓风干燥箱 DHG-9053A 1 常规理化室 20 阿贝折射仪 WYA 1 微生物室 21 电子精密天平 CPA225D 1 天平室 22 霉菌培养箱 MJX-160B-Z 1 微生物室 23 pH计 pHS-3E 1 实验室 24 生物显微镜 XSP-2C 1 微生物室 25 台式离心机 TDL-40B 1 前处理室 26 调速多用振荡器 HY-2 1 前处理室 27 茶叶筛分机 CF-1 1 常规理化室 28 微型植物粉碎机 FZ102 1 常规理化室 29 单人单面垂直净化工作台 VS-840-1 2 无菌室 30 美菱冷藏冷冻箱 BCD-180N 1 微生物室 31 海尔彩晶王电冰箱 BCD-278WBCS 1 药品室 32 循环水式多用真空泵 SHB-Ⅲ 1 前处理室 33 旋转蒸发仪 R201D 1 前处理室 34 低温冷却循环泵 DLSB-5/10℃ 1 前处理室 35 微波消解仪 ETHOS-1 1 前处理室 36 立式压力蒸汽灭菌器 LDZX-50KBS 1 前处理室 37 离心机 Sigma2-6 1 前处理室 38 漩涡混合器 GL-88B 1 前处理室 39 空气压缩机 QSAC-106 1 仪器分析室1 40 循环水式多用真空泵 SHB-Ⅲ 1 前处理室 41 旋转蒸发仪 RV10D 1 前处理室 42 立式压力蒸汽灭菌锅 LDZX-50KBS 1 前处理室 43 超声波清洗器 2101T 1 前处理室 44 冷却循环水机 CWS-2101 1 仪器分析室1 45 微型计算机 组装 1 仪器分析室2 46 微型计算机 启天M6900 3 仪器分析室1、2 47 微型计算机 扬天T4900V 1 仪器分析室2 48 微型计算机 启天M4600 1 仪器分析室1 49 旋涡混合器 XW-80A 1 前处理室 50 电热板 EH20A 1 前处理室 51 温湿度计 WS-A1 10 / 1.8公用工程 （1）给水：项目总用水量约10.94t/a，其中纯净水用水量约0.24t/a，实验室清洗等用水量约10.7t/a。所需自来水由当地供水管网统一提供。 （2）排水：排水“清污分流”、“雨污分流”的原则进行设计实施，雨水经雨水管网收集后排出；首次清洗废水作为危险废物，委托危废资质单位处理；清洗废水（除首次清洗废水外）经企业自建污水站处理后纳管。纳管标准执行《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，纳管后排入湖州道场污水处理有限公司处理，最终纳入东苕溪导流港。湖州道场污水处理有限公司处理出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （3）供电：项目年耗电量约0.5万度。供电由当地变电所供电。 1.9生产组织安排及劳动定员 本项目无新增员工。生产班制为白班制，年工作日约300天。项目未设置食堂、宿舍。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 湖州方路茶业有限公司于2006年取得湖州市吴兴区经济发展与统计局出具的吴经投备〔2006〕58号备案通知书，拟选址湖州市道场乡施家桥工业集中区，总投资25000万元，占地面积约80000m2，建筑面积为96000m2，建设超临界二氧化碳萃取年产2万吨脱咖啡因饮料生产线项目。该项目委托浙江省环境保护科学设计研究院编制环评报告表，并于2006年8月23日取得吴环建管[2006]146号文批复。该项目实际一直未实施，环评文件已失效。 2007年，湖州方路茶业有限公司取得湖州市吴兴区发展改革与经济贸易局出具的吴经投备〔2007〕191号备案通知书，在原有厂区基础上扩建总建筑面积54000m2的生产用房和辅助用房。购置反渗透处理设备、卧式离心机、板式换热器等生产设备82台（套），建设年产600吨速溶茶加工生产线项目。该项目委托浙江省环境保护科学设计研究院编制环评报告表，并于2008年9月26日取得湖州市环境保护局吴兴区分局出具的吴环建管（2008）97号批复。 2008年8月，浙江省建筑科学设计研究院建筑设计院完成该项目的初步设计。 2009年9月30日项目开工，2010年8月13日，工程竣工，并通过竣工验收。 2010年10月，浙江玉泉环境工程有限公司开始对污水站进行调试，经过一个月的调试，污水站调试完毕。 2017年6月，湖州方路茶业有限公司委托浙江东天虹环保工程有限公司编制年产600吨速溶茶加工生产项目环评补充报告。补充说明设备及工艺变化情况。 2017年9月，湖州方路茶业有限公司取得湖州市吴兴区发展改革与经济委员会出具的吴发改经投变更〔2017〕9号项目备案通知书，利用厂区内12幢车间西部区域生产食品工业用浓缩液（黑豆浓缩液），主要工序涉及植物提取浓缩技术等，该项目达产时可形成年产2000吨食品工业用浓缩液（黑豆浓缩液）的生产规模。该项目委托时代盛华科技有限公司编制环评报告书，并于2017年9月27日取得湖州市吴兴区环境保护局出具的吴环建管（2017）87号批复。 2017年10月湖州方路茶业有限公司年产600吨速溶茶加工生产线项目通过自主验收。 2020年1月6日年产2000吨食品工业用浓缩液（黑豆浓缩液）技术改造项目已通过自主验收。 湖州方路茶业有限公司现有项目建设情况，见下表1-7。 表1-7 湖州方路茶业有限公司现有项目建设情况 序号 项目名称 批复文号 项目验收情况 1 超临界二氧化碳萃取年产2万吨脱咖啡因饮料生产线项目 吴环建管[2006]146号 该项目实际一直未实施，环评文件已失效 2 年产600吨速溶茶加工生产项目 吴环建管（2008）97号 已通过自主验收 3 年产2000吨食品工业用浓缩液（黑豆浓缩液）技术改造项目 吴环建管（2017）87号 已通过自主验收 一、现有项目基本情况 （1）产品方案及产量 表1-8 产品方案及产量 序号 项目名称 产品名称 单位 产量 1 年产600吨速溶茶加工生产项目 速溶茶 吨 600 2 年产2000吨食品工业用浓缩液（黑豆浓缩液）技术改造项目 黑豆浓缩液 吨 2000 （2）现有项目原辅材料消耗 表1-9 现有项目原辅材料清单 序号 项目名称 名 称 年用量 1 年产600吨速溶茶加工生产项目 半成品茶叶（颗粒状） 4800 t/a 2 柠檬酸 5.1 t/a 3 NaOH 5.1 t/a 4 天然气 1992 t/a 5 自来水 17.91万t/a 6 电 252万kwh/a 7 蒸汽 7.2万t/a 8 年产2000吨食品工业用浓缩液（黑豆浓缩液）技术改造项目 黑豆 3150 t/a 9 水 20544 t/a 10 天然气 75万m3/a （3）现有项目主要设备 表1-10 现有项目设备清单 序号 项目名称 设 备 数 量 1 年产600吨速溶茶加工生产项目 逆流浸提装置 2台 2 蝶式澄清机（高速离心机） 6台 3 陶瓷膜微孔膜过滤膜组 2台 4 水处理反渗透膜组 1台 5 茶渣挤压器 2台 6 板式冷热交换器 4台 7 反渗透浓缩膜组 1台 8 喷雾干燥机 2台 9 振动筛 1台 10 粉料混合器 1台 11 真空抽氮机 1台 12 定量检重地秤 2台 13 室内空调 8台 14 洁净车间监视系统 1套 15 6吨天然气锅炉 1台 17 实验室用设备 6台 18 小试用喷雾干燥塔 1台 19 小试用陶瓷膜+ro膜浓缩 1台 20 中试提取浓缩机 1台 21 真空浓缩机 2台 22 超高温杀菌机 2台 23 真空包装机 2台 24 电子秤 3台 25 年产2000吨食品工业用浓缩液（黑豆浓缩液）技术改造项目 电子秤 1台 26 清洗机 1台 27 滚筒炒货机 1台 28 提取罐 2台（1用1备） 29 卧螺离心机 1台 30 储罐1 6个 31 混合罐 1个 32 单效浓缩器 1台 33 杀菌机 1台 34 过滤器 1台 35 大袋无菌灌装 1台 36 -5℃以下冷库（氟利昂制冷） 1个 37 4吨天然气锅炉 1台 （4）生产工艺 ①年产600吨速溶茶加工生产项目生产工艺如图1-3。 图1-3 速溶茶生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介： （1）预处理：把水放置在水池中一段时间，使自来水中的次氯酸根转化为氯根。 （2）浸泡：拼配好的半产品茶叶放入不锈钢锅（80t）中，加入一定量的预处理过的水，用锅炉蒸气供热加温至48℃，浸泡48h。 （3）抽提：通过逆流抽提设备不断的抽提，使茶叶中的水溶性物质充分溶解为水溶液的过程。 （4）茶渣分离：利用离心机的离心原理使水溶液中的非溶性茶叶物质与溶液分离，从而去除非溶性茶叶物质（茶渣）。 （5）二段冷却：利用水冷机将茶汤冷却到工艺要求的温度，此工艺产生间接冷却水，该冷却水储存在冷水机中循环使用。 （8）离心澄清：去除溶液中的中型非溶解物质（茶渣）。 （9）陶瓷膜过滤：去除溶液中的小型非溶解物质（茶渣）。 （10）反渗透浓缩、减压浓缩：利用渗透压提高溶液浓度，在这两个工艺中有浓缩水产生。 （11）超高温杀菌：利用锅炉蒸气高温杀死溶液中的细菌。 （12）喷雾造粒：利用喷雾干燥机去除半成品中的水分，并达到要求的规格大小，此过程有水蒸汽产生，厂家将其收集后回用，主要用于锅炉房的水预热。 （13）混合：将不同品种的物料均匀地混合在一起，以达到客户所需要的品质。 （14）筛分：利用振动筛将不同大小的物料筛分。 （15）分装、包装、入库：将产品分装、包装后，入库待售。 ②年产2000吨食品工业用浓缩液（黑豆浓缩液）技术改造项目生产工艺如图1-4。 图1-4 黑豆浓缩液生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 称量：项目采购的黑豆为洗净的洁净黑豆，每次称量约为500kg的黑豆。 清洗：项目利用清洗机对称量完毕的黑豆进行简单的冲洗，主要去除运输过程中黑豆表面的灰尘及杂物，确保黑豆的洁净。每批次冲洗时间约为5分钟，本项目冲洗的批次约为6300批，产生的清洗废水纳入污水管网。 烘炒：项目利用的烘炒设备为滚筒炒货机，主要采用电能，烘炒温度控制在100℃，每次烘炒时间约为20分钟。 提取：项目利用纯水进行提取。纯水利用企业现有的反渗透膜设备制取，和黑豆按照一定的比例一并送入提取罐中。企业利用现有的天然气蒸汽锅炉供给热蒸汽对提取罐进行加热。项目开始先给提取罐夹层加热，罐内沸腾后减少供给热源，保持罐内沸腾即可。提取罐中自带搅拌器，黑豆在煎煮过程中保持缓慢搅拌，使黑豆中的物质渐渐溶于水中。提取工艺一般控制在2h左右。 过滤：利用卧螺离心机来完成过滤工艺。在离心力场作用下，较重的固相物沉积在转鼓壁上形成沉渣层。输料螺旋将沉积的固相物连续不断地推至转鼓锥端，经排渣口排出机外。较轻的液相物则形成内层液环，由转鼓大端溢流口连续溢出转鼓，经排液口排出机外，送入储罐中进行暂存。 混合：过滤后的不同批次半成品，送入罐中混合均匀，再进行浓缩。 浓缩：浓缩器由加热室、分离器、冷却器、受液罐、循环管等部件组成。蒸汽进入加热室的列管外面，将黑豆液加热上升，温度控制在100℃-120℃，从喷管喷入蒸发室，进行汽液分离，黑豆液从循环管回到加热室下部再受热又喷入蒸发室循环蒸发。黑豆液浓缩到一定的程度，经取样确定合格后由出料口出料，蒸发室蒸发出来的蒸汽经由冷却器冷却成液体进入贮液桶，最后微量不凝气体由真空泵带走，整个浓缩过程保持真空。浓缩时间为24h。 杀菌：物料在连续流动的状态下通过套管式热交换器加热至90℃左右，并在这一温度下保持一定的时间以达到无菌水平，然后在无菌状态下无菌环境中灌装于无菌包装容器中。整个灭菌过程在高温状态下瞬时内完成，将能引起物料腐败和变质的微生物和芽孢彻底杀灭，同时，极大的保存了食品原有的风味和营养成分。 过滤：项目采用80目过滤器对杀菌后的黑豆浓缩液进行过滤。 灌装：首先用蒸汽对灌装机进行预杀菌，包括灌装阀杀菌、灌装管杀菌、灌装室杀菌等，然后经过杀菌后的物料进入灌装机，将无菌袋口与无菌灌装室相连接并用蒸汽杀菌，最后开启灌装阀并通过电磁流量计将一定量的物料灌入无菌袋内。 保存：灌装后的黑豆浓缩液送入冷库中进行保存。 二、现有项目污染源情况 （1）废水 根据验收及排污许可证资料，企业废水包括生活污水和生产废水。生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经企业自建污水站处理达标纳管至湖州道场污水处理有限公司处理达标后排放。废水纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关标准，道场乡污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准中的A标准。 表1-11 废水排放情况汇总表 序号 项目名称 排放量（t/a） 水量 CODCr NH3-N 1 原环评全厂总量控制 139380 6.969 0.697 2 验收 年产600吨速溶茶加工生产项目 112380 5.619 0.562 3 年产2000吨食品工业用浓缩液（黑豆浓缩液）技术改造项项目 18504 0.925 0.093 4 合计 130884 6.544 0.655 5 排污许可证许可排放量 134910 6.746 0.675 6 现全厂总量控制 134910 6.746 0.675 注：1、根据“年产600吨速溶茶加工生产项目”验收情况，因纯水制备浓水用于清洁地面，减少了地面清洗水用量，另外由于设备实际只清洗一次，减少了设备清洗废水的产生量，故项目废水排放量较原环评有所减少； 2、根据“年产2000吨食品工业用浓缩液（黑豆浓缩液）技术改造项项目”验收情况，因更换先进提取设备，提取过程中纯水的需求量有所降低，另外纯水制备过程中的废水产生率有所降低，又因车间冲洗、原料清洗、设备冲洗用水量有所减少，故项目废水总的排放量较原环评有所减少； 3、原环评全厂废水总量控制为139380t/a，其中已将4470t/a的废水量已调剂给别的企业，并已在申请排污证时将申请量减少，故现废水总量控制应以排污证许可排放量为准，即134910t/a。 企业现有项目废水达标情况如下。 表1-12 调节池废水监测结果表 采样日期 采样点位 检测项目 单位 检测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 2019/12/08 调节池（W01） pH值 无量纲 10.97 9.78 9.27 10.11 色度 mg/L 320 320 320 320 化学需氧量 mg/L 2.05×103 2.29×103 1.99×103 2.13×103 氨氮 mg/L 36.3 34.9 38.7 37.6 总磷 mg/L 7.34 7.19 7.43 7.39 总氮 mg/L 73.5 71.2 75.1 74.2 悬浮物 mg/L 1211 1045 987 1120 五日生化需氧量 mg/L 743 826 715 769 表1-13 排放口废水监测结果表 采样日期 采样点位 检测项目 单位 检测结果 排放 限值 第一次 第二次 第三次 第四次 2019/12/08 废水排放口（W02） pH值 无量纲 7.27 7.31 7.43 7.14 6～9 色度 mg/L 16 16 16 16 / 化学需氧量 mg/L 34 33 36 34 500 氨氮 mg/L 5.66 0.598 0.550 0.598 35 总磷 mg/L 0.101 0.112 0.106 0.120 8 总氮 mg/L 5.44 5.91 5.22 5.34 / 悬浮物 mg/L 52 47 51 47 400 五日生化需氧量 mg/L 12.3 11.9 12.9 12.3 300 表1-14 调节池废水监测结果表 采样日期 采样点位 检测项目 单位 检测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 2019/12/09 调节池（W01） pH值 无量纲 10.27 9.95 9.77 982 色度 mg/L 200 200 200 200 化学需氧量 mg/L 1.94×103 2.03×103 2.06×103 1.97×103 氨氮 mg/L 38.3 36.7 37.6 36.0 总磷 mg/L 7.58 7.36 7.44 7.29 总氮 mg/L 72.6 70.0 71.6 69.1 悬浮物 mg/L 985 1027 1122 1071 五日生化需氧量 mg/L 695 732 742 708 表1-15 排放口废水监测结果表 采样日期 采样点位 检测项目 单位 检测结果 排放 限值 第一次 第二次 第三次 第四次 2019/12/09 废水排放口（W02） pH值 无量纲 7.34 7.28 7.60 7.82 6～9 色度 mg/L 8 8 8 8 / 化学需氧量 mg/L 39 36 36 38 500 氨氮 mg/L 0.614 0.534 0.550 0.590 35 总磷 mg/L 0.121 0.106 0.112 0.118 8 总氮 mg/L 5.57 5.10 5.22 5.45 / 悬浮物 mg/L 48 57 44 46 400 五日生化需氧量 mg/L 14.3 13.0 13.1 13.6 300 根据验收监测报告，项目纳管排放口废水中的pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、色度浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；氨氮、总磷浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准。 （2）废气 根据环评及验收监测资料，项目废气主要包括造粒粉尘、天然气燃烧废气、烘炒废气、真空泵尾气及食堂油烟。造粒粉尘收集后经旋风除尘+布袋除尘后高空排放，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的新污染源大气污染物排放限值（二级标准）；天然气燃烧废气经低氮燃烧后尾气高空排放，排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的“表3大气污染物特别排放限值”中燃气锅炉限值及《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号）中相关规定；烘炒废气为水蒸气，收集后高空排放；真空泵尾气为水蒸汽，经过无组织自然扩散；食堂油烟经油烟净化装置处理后排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的中型标准。 表1-16 废气排放情况汇总表 污染物 环评审批排放量（t/a） 总量控制建议值（t/a） 备注 造粒粉尘 颗粒物 0.207 / 收集后经旋风除尘+布袋除尘后高空排放 天然气燃烧废气 NOx 6.642 6.642 经低氮燃烧后尾气高空排放 烘炒废气 水蒸气 / / 收集后高空排放 真空泵尾气 水蒸汽 / / 无组织自然扩散 食堂油烟 油烟 0.019 / 经油烟净化装置处理后排放 表1-17 喷雾造粒废气排放监测结果表 采样 点号 采样点位 采样时间 检测项目及频次 检测结果 标干烟气量m3/h 排放浓度mg/m3 排放率kg/h 6# 喷雾造粒塔 废气排放口一 （排气筒高度15m） 2017-07-18 | 颗粒物 第一次 3.61×104 46.4 1.67 第二次 3.66×104 45.4 1.66 第三次 3.56×104 41.3 1.47 平均值 / 44.4 1.60 7# 喷雾造粒塔 废气排放口二 （排气筒高度15m） 第一次 3.87×104 35.9 1.39 第二次 3.89×104 34.7 1.35 第三次 3.88×104 33.9 1.32 平均值 / 34.8 1.35 6# 喷雾造粒塔 废气排放口一 （排气筒高度15m） 2017-07-19 颗粒物 第一次 3.64×104 41.2 1.50 第二次 3.70×104 39.9 1.48 第三次 3.65×104 41.9 1.53 平均值 / 41.0 1.50 7# 喷雾造粒塔 废气排放口二 （排气筒高度15m） 第一次 3.89×104 33.5 1.30 第二次 3.97×104 34.8 1.38 第三次 3.93×104 32.8 1.29 平均值 / 33.7 1.32 | 表1-18 锅炉废气排放监测结果表 测试项目 单位 检测结果 限值 测试时间 / 2019/12/08 / 测试点位 / 天然气锅炉排放口（G01） / 排气筒高度 m 15 / 测试管道截面积 m2 0.2827 测试频数 / 1 2 3 均值 / 氧含量 % 4.1 4.1 4.0 4.1 / 标干废气量 N.d.m3/h 7279 7365 7239 7294 / 低浓度颗粒物排放浓度 mg/m3 13.2 13.9 14.0 13.7 20 低浓度颗粒物排放速率 kg/h 0.100 / 氮氧化物实测排放浓度 mg/m3 35 37 35 36 / 氮氧化物折算排放浓度 mg/m3 36 38 36 37 50 氮氧化物排放速率 kg/h 0.270 / 二氧化硫实测排放浓度 mg/m3 5 5 5 5 / 二氧化硫折算排放浓度 mg/m3 5 5 5 5 50 二氧化硫排放速率 kg/h 3.65×10-2 / 表1-19 锅炉废气排放监测结果表 测试项目 单位 检测结果 限值 测试时间 / 2019/12/09 / 测试点位 / 天然气锅炉排放口（G01） / 排气筒高度 m 15 / 测试管道截面积 m2 0.2827 / 测试频数 / 1 2 3 均值 / 氧含量 % 4.0 3.9 3.9 3.9 / 标干废气量 N.d.m3/h 6998 7173 7056 7076 / 低浓度颗粒物排放浓度 mg/m3 13.9 13.3 13.7 13.6 20 低浓度颗粒物排放速率 kg/h 9.62×10-2 / 氮氧化物实测排放浓度 mg/m3 39 37 36 37 / 氮氧化物折算排放浓度 mg/m3 40 38 37 38 50 氮氧化物排放速率 kg/h 0.269 / 二氧化硫实测排放浓度 mg/m3 5 5 5 5 / 二氧化硫折算排放浓度 mg/m3 5 5 5 5 50 二氧化硫排放速率 kg/h 3.54×10-2 / 表1-20 无组织废气排放监测结果表 监测点位 采样次序 颗粒物mg/m3 2017年7月18日 2017年7月19日 厂界下风向一 第一次 0.293 0.288 第二次 0.277 0.317 第三次 0.318 0.328 第四次 0.298 0.257 厂界下风向二 | 第一次 0.232 0.294 第二次 0.254 0.255 第三次 0.243 0.262 第四次 0.305 0.236 厂界下风向三 第一次 0.278 0.233 第二次 0.295 0.255 第三次 0.284 0.230 第四次 0.252 0.223 根据验收监测报告，项目喷雾造粒粉尘废气排放口颗粒物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准；天然气锅炉废气中的颗粒物、二氧化硫均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中的“表3大气污染物特别排放限值”中燃气锅炉限值；氮氧化物符合整改的低氮燃烧的锅炉氮氧化物排放限值50mg/m3。厂界无组织排放监控点颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值。 （3）固废 表1-21 企业现状固体废物分析结果汇总表 序号 固废种类 来源 属性 产生量/t/a 处置方式 1 生活垃圾 日常生活 一般固废 20.3 环卫部门清运 2 食堂泔水 食堂 一般固废 8 环卫部门清运 3 茶渣下脚料 生产过程 一般工业固废 4195 统一收集后作为有机肥 4 收集的粉尘 喷雾造粒废气治理 一般工业固废 2.373 回用于生产 5 黑豆渣 生产过程 一般工业固废 2949 统一收集后作为有机肥 6 废包装材料 物料使用 一般工业固废 1 出售给废品回收单位 7 污泥 废水处理 一般工业固废 70 统一收集后作为有机肥 （4）三废汇总 表1-22 现有项目污染物排放情况 种类 排放量（t/a） 总量控制建议值（t/a） 备注 废水 生活污水+生产废水 水量 134910 134910 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经企业自建污水站处理达标纳管至湖州道场污水处理有限公司处理达标后排放 CODCr 6.746 6.746 NH3-N 0.675 0.675 废气 造粒粉尘 颗粒物 0.207 / 收集后经旋风除尘+布袋除尘后高空排放 天然气燃烧废气 NOx 6.642 6.642 经低氮燃烧后尾气高空排放 烘炒废气 水蒸气 / / 收集后高空排放 真空泵尾气 水蒸汽 / / 无组织自然扩散 食堂油烟 油烟 0.019 / 经油烟净化装置处理后排放 固废 生活垃圾 | 0 / 环卫部门清运 食堂泔水 0 / 环卫部门清运 茶渣下脚料 0 / 统一收集后作为有机肥 收集的粉尘 0 / 回用于生产 黑豆渣 0 / 统一收集后作为有机肥 出售给废品回收单位 废包装材料 0 / 污泥 0 / 统一收集后作为有机肥 三、现有项目污染防治措施汇总表 表1-23 项目实际污染防治措施情况汇总表 污染源 污染物 措施说明 废水 生活污水 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经企业自建污水站处理达标纳管至湖州道场污水处理有限公司处理达标后排放 生产废水 废气 造粒粉尘 收集后经旋风除尘+布袋除尘后高空排放 天然气燃烧废气 经低氮燃烧后尾气高空排放 烘炒废气 收集后高空排放 真空泵尾气 无组织自然扩散 食堂油烟 经油烟净化装置处理后排放 固废 生活垃圾 环卫部门清运 食堂泔水 环卫部门清运 茶渣下脚料 统一收集后作为有机肥 收集的粉尘 回用于生产 黑豆渣 统一收集后作为有机肥 废包装材料 出售给废品回收单位 污泥 统一收集后作为有机肥 噪声 设备噪声 对高噪声设备安装减震垫，并加强机械设备的保养，生产时尽量关闭门窗，加强设备维护等 企业存在的其他环境问题： （1）完善生产设施和环保设施标识标牌，完善企业环保管理制度； （2）做好废气处理设施日常运行维护管理，完善运行维护台账，确保废气污染物长期稳定达标排放； （3）做好污水站的维护工作，确保污水达标排放。 |

# 二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况

2.1地理位置 湖州市地处浙江省北部、浙苏皖三省交界处，是沪、宁、杭“金三角”的中心地带，位于东经119°41′～120°29′，北纬30°22′～31°11′之间，北濒太湖，东连江苏省吴江市和我省桐乡市，南邻余杭和临安，西倚天目山，与安徽省宁国、广德两县接壤，东西长120km，南北宽90km，土地总面积5818km2，占全省总面积的5.64%。湖州市辖吴兴区、南浔区、德清县、长兴县和安吉县，人口256.49万。水陆交通便捷，318国道、长湖申航道横贯东西，距上海、苏州、杭州均在百公里左右。地理位置优越，交通便利，自然资源丰富，湖州正发展为浙江省北部、太湖南岸经济繁荣的中心城市。 本项目位于浙江省湖州市吴兴区南郊施家桥1001号（企业综合楼4楼），具体地理位置见附图1。 2.2自然环境简况 1．地形地貌 湖州市地处杭嘉湖平原，整个地势自西南向东北微微倾斜，地貌结构为“三山、一水、六分田”，地形以湖州城区为中心，纵贯南北，形成东西两部。西部为丘陵地带，浙江名山天目山支脉从安吉与德清东部向湖州市区延伸，峰峦起伏，丘陵绵亘，组成境内山体，弁山周围长60km，平均海拔100～200m之间，弁山主峰屏障于西北，东部除几座在高度百米内的孤立小山外，均为水网平原，地势较低，平均海拔3～4m之间，属长江三角洲冲积平原的一部分，境内有23条主要河流，有34条通往太湖之大小溇港，有124个漾和无数小荡，河港纵横交错，湖泊星罗棋布。 2．水文 湖州地区为典型的平原水网特征，区内水网密集，河道纵横，湖泊星罗棋布，主要河流有自西南向东北入太湖的东苕溪、西苕溪、泗安溪、合溪、乌溪等，自西向东汇运河入黄浦江的东苕溪导流港、双林塘、练市塘等。湖州市区是东、西苕溪入太湖的汇合处，又有东苕溪导流港与京杭大运河连接，构成了湖州市东北平原纵横的水网，具有典型的江南水乡特色。 东苕溪发源于天目山南麓，上游称南苕溪，流经临安、余杭、向北入我市德清县境内，至德清县城关镇西南分为两支，主流（老龙溪）向北经菱湖、和孚由大钱港入太湖。另一支称东苕溪导流，导流向北经埭溪镇东部抵湖州城南，转向西北与西苕溪在杭长桥上游汇合，再向北入太湖。 项目位于浙江省湖州市吴兴区南郊施家桥1001号（企业综合楼4楼），根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年本），项目附近水体（小河和三世河）划分方案中未划定功能区，水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。距企业厂界东南侧2700m为东苕溪导流港（苕溪66），属于农业用水，目标水质为Ⅲ类。 3．气象特征 本区域属亚热带季风气候区，夏半年(四～九月)主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响，冬半年(十～三月)主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响，总的气候特点：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量为 172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。 全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度80%，最大出现在9月为85%，极端最小为10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。 全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。 2.3相关规划 2.3.1“三线一单”生态环境分区管控 本项目选址于浙江省湖州市吴兴区道场乡施家桥工业集中区，根据《吴兴区“三线一单”生态环境分区管控单元方案》（吴政函[2020]86号），项目所在地属于湖州市吴兴区一般管控单元（ZH33050230001），属于一般管控单元。 吴兴区全区共划定环境管控单元21个，优先保护单元10个，总面积为303.35平方公里，占全区面积的35.17%；重点管控单元10个，总面积为323.55平方公里，占全区面积的37.51%；一般管控区1个，总面积235.74平方公里，占全区面积的27.33%，为优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 （1）一般管控单元准入清单 空间布局约束：原则上禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目。禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外。工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加管控单元污染物排放总量。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。 污染物排放管控：落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。 环境风险防控：加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 资源开发效率要求：实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 湖州市吴兴区一般管控单元管控要求 本项目属于湖州市吴兴区一般管控单元，环境管控单元编码ZH33050230001，总面积235.74km2。 具体管控要求： ①空间布局约束 禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建要削减污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。禁止在河流两岸、干线公路两侧进行采石、取土、采砂等活动。严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，严格控制畜禽养殖规模。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展。 ②污染物排放管控 加快污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，工业企业废水经处理后纳管或达标排放。加强农村生活和农业面源污染治理。严格控制化肥农药施用量。少数水产养殖以及规模化畜禽养殖企业的养殖废水必须经过处理达标后才能排放。 ③环境风险管控 严格污染地块开发利用和流转审批，按照《污染地块土壤环境管理办法》有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动。 ④资源开发利用效率要求 加快村镇供水管网改造，加强农业节水，提高水资源使用效率。 本项目管控单元符合性： 本项目所在地为“湖州市吴兴区一般管控单元（ZH33050230001）”。对照该管控单元环符合性分析如下： 表2-1 环境管控单元准入清单符合性分析 序号 管控要求 本项目符合性分析 是否符合 1 禁止新建三类工业项目，现有三类工业项目扩建、改建要削减污染物排放总量并严格控制环境风险。禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目；禁止在工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外新建其他二类工业项目，一二产业融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（包括小微园区、工业集聚点等）外现有其他二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。禁止在河流两岸、干线公路两侧进行采石、取土、采砂等活动。严格实施畜禽养殖禁养区、限养区规定，严格控制畜禽养殖规模。推进土壤污染重点行业企业向工业园区集聚发展。 本项目属于M7451检验检疫服务，不属于工业项目，不涉及重金属、持久性有机污染物。项目位于道场乡工业园区，不涉及采石、取土、采砂等活动。 符合 2 加快污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，工业企业废水经处理后纳管或达标排放。加强农村生活和农业面源污染治理。严格控制化肥农药施用量。少数水产养殖以及规模化畜禽养殖企业的养殖废水必须经过处理达标后才能排放。 企业雨污分流，项目产生的废水经企业自建污水站处理后纳管。 符合 3 严格污染地块开发利用和流转审批，按照《污染地块土壤环境管理办法》有关规定开展调查、评估、治理与修复等活动。 企业不属于土壤污染重点监管单位。 符合 4 加快村镇供水管网改造，加强农业节水，提高水资源使用效率。 本项目位于浙江省湖州市吴兴区道场乡工业区，水资源能源利用效率高。 符合 综上所述，本项目的建设符合《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2.3.2太湖流域管理条例 《太湖流域管理条例》已经2011年8月24日国务院第169次常务会议通过，现予公布，自2011年11月1日起施行，相关条文如下所述： 第二十五条太湖流域实行重点水污染物排放总量控制制度。 第二十八条排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1 万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 对照太湖流域管理条例要求，本项目符合性分析见下表。 表2-2 太湖流域管理条例符合性分析 序号 太湖流域管理条例要求 本项目情况 符合性 1 太湖流域实行重点水污染物排放总量控制制度。排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 本项目为专业技术服务（检验检疫服务），排放的污染物不单独设置总量控制。 符合 2 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 本项目为专业技术服务（检验检疫服务），不属于条例中的行业。 符合 3 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 本项目为专业技术服务（检验检疫服务），不属于工业项目。 符合 4 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。 项目不在主要入太湖河道两侧1000米范围内，不属于条例划定的禁建范围。 符合 5 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 本项目距离太湖岸线约20km，不属于流域内禁止的生产项目，也不属于禁止行为。 符合 符合性分析：根据以上分析，本项目符合《太湖流域管理条例》。 2.3.3湖州市区生态红线符合情况 生态保护红线划定类型包括禁止开发区、重要生态功能区、生态敏感区、脆弱区。 禁止开发区分为国家级和省级禁止开发区域，包括国家公园、自然保护区、风景名胜区的核心景区等。湖州市禁止开发区主要包括森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、自然保护小区及饮用水水源地一级、二级保护区等类别。 重要生态功能区主要包括水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等区域，如极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、野生植物集中分布地等。 生态敏感区主要包括受人类活动、气候变化、环境污染等影响易于引发生态问题的区域，如水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、河湖滨岸敏感区等。脆弱区主要包括降水、积温、地表土壤基质等条件较难保障植被快速自然恢复需求，频繁受大风、干热等不利气候影响以及受洪水、风浪等强烈冲蚀的区域，如东北林草交错区、西北荒漠绿洲交接区、南方红壤丘陵山地区等。 湖州市区生态保护红线共划定22块区域，5种类型：生态保护、饮用水水源保护、湿地保护、水产种质资源保护、生态公益林保护，总面积为76.20平方公里，占市区国土面积的4.87%。详见表2-3。 表2-3 湖州市生态保护红线汇总表 序号 编号 小区名称 面积（km2） 比例（%） 主导生态系统服务功能 1 330502-11-001 梁希国家森林公园保护区 3.17 / 生态保护 2 330502-11-002 城北水厂饮用水水源保护区 2.09 / 饮用水水源保护 3 330502-11-003 老虎潭水库饮用水水源保护区 45.98 / 饮用水水源保护 4 330502-11-004 小白漾饮用水水源保护区 0.68 / 饮用水水源保护 5 330503-11-005 太湖水厂引用水水源保护区 0.46 / 饮用水水源保护 6 330502-11-006 长田漾湿地保护区 1.30 / 湿地保护 7 330502-11-007 西山漾湿地公园保护区 1.37 / 湿地保护 8 330502-11-008 移沿山湿地保护区 0.79 / 湿地保护 9 330502-11-009 和孚漾湿地保护区 1.29 / 湿地保护 10 330503-11-010 桑基鱼塘生态保护区 0.67 / 生态保护 11 330503-11-011 横山漾生态保护区 0.79 / 生态保护 12 330502-12-012 东西苕溪国家级水产种质资源保护区 3.18 / 水产种质资源保护 13 330503-13-013 南太湖滨岸带生态保护区 2.29 / 生态保护 14 330502-13-014 白雀村生态公益林保护区 1.19 / 生态公益林保护 15 330502-13-015 菰城村国家级生态公益林保护区 1.20 / 生态公益林保护 16 330502-13-016 鹿山林场（弁山）省级生态公益林 1.76 / 生态公益林保护 17 330502-13-017 妙西镇石山村省级生态公益林 1..47 / 生态公益林保护 18 330502-13-018 东林镇三合村-青山村国家级生态公益林 0.73 / 生态公益林保护 19 330502-13-019 道场乡红里山村生态公益林保护区 1.17 / 生态公益林保护 20 330502-13-020 劳改支队生态公益林保护区 1.77 / 生态公益林保护 21 330502-13-021 康山-道场生态公益林保护区 1.15 / 生态公益林保护 22 330502-13-022 麦家坞生态公益林保护区 1.70 / 生态公益林保护 汇总 / / 76.20 4.87 / 经对照，本项目不在上述生态红线内，为此可以实施。 2.4湖州道场污水处理有限公司 湖州道场污水处理有限公司位于湖州市道场工业园区即施家桥工业集中区南角，项目总投资600万元，占地约为5.2亩，工程设计规模为日处理污水2500吨。该污水处理厂处理范围主要包括工业集中区污水处理，沿东苕溪集镇污水处理，农民安置区污水处理。污水厂废水进水按照设计要求执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，采用A2/O工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准（A标准）。工程设计规模为日处理污水2500吨，分期实施，目前实际建成一期，日处理能力为800吨，一期已通过企业自主验收。目前湖州道场污水处理有限公司改扩建工程设计方案已完成，预计2020年5月开始建设，2020年10月完成调试并正常投入运行。污水厂目前最大日处理量约750吨，剩余处理能力≥50t/d。 一期污水处理工艺流程图如下。 图2-1 污水处理工艺流程图 本报告收集了道场乡污水处理厂排放口自行监测数据，具体见表2-4。 表2-4 城市污水处理厂排放口监测结果 单位：mg/L（pH－无量纲） 监测地点 采样时间 pH CODCr 氨氮 TP TN 道场乡污水处理厂总排放口 2020.4月平均值 6.73 17.5 0.01 0.45 10.29 由监测数据可知，污水处理厂各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 3.1环境空气 项目所在区域为吴兴区，2019年市湖州市吴兴区浓度监测数据分析结果具体见下表： 表3-1 2019年吴兴区环境空气监测结果统计表 污染物 年评价指标 现状浓度/ （μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3% 达标 NO2 年平均质量浓度 37 40 92.5% 达标 PM10 年平均质量浓度 58 70 82.6% 达标 PM2.5 年平均质量浓度 32 35 91.4% 达标 CO 百分位数（95%）日平均质量浓度 1200 4000 30.0% 达标 O3 百分位数（90%）8h平均质量浓度 187 160 116.9% 不达标 根据上表，2019年吴兴区环境空气质量未全部达到国家二级标准限值要求，超标指标主要为O3。因此判定吴兴区环境空气质量为不达标区。 为改善区域环境空气质量，根据《湖州市大气环境质量限期达标规划实施方案》，接下来，全市将进一步健全治气工作的体制机制，明确湖州市大气环境质量限期达标工作思路，分解7个方面44项任务，其中主要工作任务：1、深化能源结构调整，构建清洁低碳能源体系，控制煤炭消费总量，深入推进高污染燃料设施淘汰，提升清洁能源利用水平，提高能源利用效率；2、优化产业结构调整，构建绿色低碳产业体系，坚持绿色低碳发展，推动产业转型升级，严格产业准入，优化产业布局，淘汰高污染落后产能，全面整治“散乱污”企业，全面发展循环低碳经济，优化城市空间布局；3、深化工业烟气治理，加强工业VOCs污染整治，持续推进工业污染源全面达标排放，实施燃煤电厂深度治理，全面提升锅炉烟气排放标准，提升重点行业废气治理水平，开展工业炉窑整治专项行动，实施挥发性有机物专项整治，全面推进重点园区废气治理，强化工业企业无组织排放管控，加强工业企业臭气异味综合整治；4、积极调整运输结构，构建绿色交通体系，优化调整货物运输结构，积极推广新能源汽车，构建绿色低碳交通体系，加强机动车排放控制，持续推进老旧车辆淘汰，深化柴油车尾气排放治理，加强非道路移动机械污染排放监管，加强船舶污染排放监管，加强油品质量升级与监管；5、强化城市烟尘治理，减少生活废气排放，加强施工场地扬尘管理，强化道路扬尘治理，加强堆场扬尘治理，控制装修及服务业废气污染，加强臭气异味及综合整治；6、控制农村废气污染，加强矿山粉尘防治，强化秸秆综合利用和秸秆禁烧，开展农业面源污染治理，推进绿化碳汇工程，加强矿山粉尘防治；7、加强大气污染防治能力建设，推进区域联防联控，加强区域大气污染联合防治，提升大气监测监控能力，完善重污染天气监测预警体系，实施季节性污染排放调控，建设网格化环境监管体系。随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 3.2地表水环境 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(2015修编)，项目附近水体东苕溪导流港（苕溪66），属于农业用水，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据浙江省地表水水质自动监测数据（2020年6月，http://wms.zjemc.org.cn/wms/wmsflex/index.html?menuType=0），东苕溪导流港东升断面（位于本项目南侧约11km）的监测数据如下表： 表3-2 地表水水质现状监测数据及评价结果 监测日期 pH 高锰酸盐指数mg/L 氨氮mg/L 溶解氧mg/L TP mg/L 2020年6月 7.15 2.9 0.05 5.13 0.101 Ⅲ类标准 6～9 ≤6 ≤1.0 ≥5 ≤0.2 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 从上述监测结果看出，该断面各项指标均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。 3.3声环境质量现状 项目所在地属于工业区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。为了解项目所在地周围的声环境质量现状情况，本环评于2020年7月20日在项目所在地厂界四周布置四个噪声监测点位。监测点位置见附图1，噪声现状监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声现状监测结果 单位dB(A) 项目 东侧厂界 南侧厂界 西侧厂界 北侧厂界 逸村埠（23m） 噪声值 昼间 50.1 49.6 52.3 50.9 44.1 执行标准 3类区标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A) 2类区标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 由监测结果可知，本项目所在地四周声环境现状值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，敏感点声环境现状值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 3.4主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据对项目的现场调查，本项目主要保护目标及保护级别见表3-4： 表3-4 主要环境保护目标表 类别 保护目标 坐标 方位 距离m 保护级别 环境 功能区 经度 纬度 大气环境 建设区域环境空气 / / / / 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 二类环境空气功能区 逸村埠 120.065742° 30.766183° 西南 23 舍头浜 120.05905° 30.765289° 西南 363 宋家墩 120.059003° 30.761919° 西南 670 上濠村 120.068369° 30.770253° 东北 280 施家桥村 120.074697° 30.941761° 东北 1000 水环境 东苕溪导港（苕溪66） / 东南 2700 GB3838-2002中的Ⅲ类标准 Ⅲ类农业用水区 三世河 / 东南 518 小河 / 东 紧邻 项目所在区域地下水环境 GB/T14848-2017中Ⅲ类标准 工农业用水区 声环境 厂界外围200米范围 / / / (GB3096-2008)中的3类标准 3类声环境功能区

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境空气质量标准 项目所在地为二类环境空气质量功能区，故空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单内容，特征污染因子TVOC、氯化氢、硫酸雾执行《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)总附录D.1浓度限值要求，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)，选用2.0mg/m3作为其一次值环境浓度质量标准。具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物 标准限值（μg/m3） 引用标准 年平均 24小时平均 1小时平均 SO2 60 150 500 GB3095-2012中二级标准 NO2 40 80 200 NOx 50 100 250 TSP 200 300 / PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / 硫酸 / 100 300 HJ2.2-2018中总附录D.1 氯化氢 / 15 50 TVOC 600（8小时平均） 非甲烷总烃 2000（一次值） 《大气污染物综合排放标准详解》 4.2地表水环境质量标准 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，项目附近河流东苕溪导流港（苕溪66）属于农业用水区，现状水质为Ⅲ类，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：pH无量纲，其他均为mg/L 指标名称 pH DO CODMn BOD5 NH3-N 石油类 总磷 Ⅲ类 6~9 ≥5 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 4.3声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，敏感点声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别 昼间 夜间 3类 65 55 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.4废气 项目有机废气（以非甲烷总烃计）、酸雾（氯化氢、硫酸雾）排放浓度、排放速率和厂界无组织排放浓度执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的新污染源二级标准浓度限值，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值。具体见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准（1） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 二级 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4.0 氯化氢 100 15 0.26 0.2 硫酸雾 45 15 1.5 1.2 表4-4 厂区内VOCs无组织排放限值（2） 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 4.5废水 项目所在区域已经建成污水管网。本项目清洗废水（除首次清洗废水）经企业自建污水站处理后纳管。纳管标准执行《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，纳管后排入湖州道场污水处理有限公司处理，最终纳入东苕溪导流港。湖州道场污水处理有限公司处理出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。标准值详见表4-5。 表4-5 污水排放标准 单位：mg/L（除pH外） 污染物 pH CODCr SS 氨氮 石油类 总磷 总氮 纳管标准 6～9 500 400 35 20 8 / GB18918-2002一级A 6～9 50 10 5（8） 1 0.5 15 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.6噪声 厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中外环境3类功能区标准，敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。具体见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准级别 昼间 夜间 3类 65 55 2类 60 50 4.7固体废弃物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单要求（国家环保部公告2013年6号），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求（国家环保部公告2013年6号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》(浙环发[2016]46号)相关要求，总量控制指标为CODCr、氨氮（NH3-N）、SO2、NOX、工业烟粉尘和挥发性有机物。根据工程分析和相关规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、氨氮（NH3-N）。 2、总量控制建议值 根据工程分析，本项目主要污染物产生及排放情况见表4-7。 表4-7 项目“三废”污染物产生及排放情况 序号 “三废” 类别 污染物名称 产生量(t/a) 削减量(t/a) 排放量(t/a) 1 废水 清洗废水 废水量 9 0 9 CODCr 0.003 0.0025 0.0005 NH3-N 0.0003 0.0002 0.0001 2 废气 非甲烷总烃 少量 / 少量 氯化氢、硫酸雾 少量 / 少量 3 固废 实验废液（含首次清洗废水） 1.2 1.2 0 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸 0.25 0.25 0 废培养基 0.15 0.15 0 废化学试剂 0.005 0.005 0 本项目实施后，项目污染物总量控制指标见表4-8。 表4-8 本项目污染物总量控制指标一览表 “三废”类别 污染物名称 现有项目全厂总量(t/a) 现有项目实际排放量(t/a) 本项目排放量(t/a) 扩建后全厂实际排放量(t/a) 与现有项目全厂总量相较增减量(t/a) 总量控制建议值(t/a) 废水 废水量 134910 130884 9 130893 -4017 134910 CODCr 6.746 6.544 0.0005 6.5445 -0.2015 6.746 NH3-N 0.675 0.654 0.0001 0.6541 -0.0209 0.675 废气 NOx 6.642 6.642 0 6.642 +0 6.642 粉尘 0.783 0.783 0 0.783 +0 / 食堂油烟 0.019 0.019 0 0.019 +0 / 固废 各类固废 0 0 0 0 +0 / 由上表可知，经过扩建后，项目废水总量仍在审批总量范围内，故项目废水无需新增总量。 3、总量控制实施方案 根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号）及《湖州市污染物总量减排管理办法》，项目废水应严格实行达标纳管制度，总量在厂区内平衡，在区域内实行1:1削减量替代。本项目废水总量仍在审批总量范围内，故不需要进行区域平衡替代。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工程分析 图5-1 项目工艺流程及产污环节示意图 生产工艺说明： 实验前的准备工作：主要包括实验药品的准备、器皿的清洗、标准样品的配制以及标准曲线的绘制、根据检测需要选择合适的仪器等。 样品预处理：首先测定其物理指标后再根据样品的性质、所要检测的项目等选择合适的处理方式，比如用合适的有机溶剂将样品进行消解或萃取等前处理等。 样品分析检测：对样品用选择的设备进行分析检测相应指标，检测过程中产生的废液委托具有危险废物处置资质的单位定期清运处置，实验废气通过收集处理后高空排放。 数据处理、分析结果：计算整理相关数据后，得出分析结果。 注：对于生物样品检测，将采集的样品在培养基上培养（2天左右），根据测定要求的不同测定细菌菌群的个数。本项目内生物样品主要包括总大肠菌群数、细菌总数和大肠菌群数量的测定，实验后使用立式压力蒸汽灭菌锅进行灭活。项目不涉及Pl、P2级以上实验、转基因实验等，且本项目所涉及的微生物实验无洁净度要求。 5.2评价内容及评价因子 污染工序与污染因子见表5-1。 表5-1 主要污染源及污染因子 类别 污染源 主要污染因子 废气 实验废气 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾等 废水 清洗废水 CODCr、NH3-N等 噪声 各类噪声设备 Leq 固废 实验过程 实验室废物 5.3污染源强分析 5.3.1施工期污染源强分析 本项目利用湖州方路茶业有限公司综合楼四楼部分区域进行建设生产，前期只需要设备的安装与调试，经识别，不存在对环境及人群健康潜在风险的因素。 5.3.2装卸、储存、运输过程污染源强分析 本项目原材料厂外委托厂家单位汽车运输，厂区内由仓库小推车运至实验室使用，装卸、储存、运输均无污染物产生。 5.3.3营运期污染源强分析 1、废气 项目废气主要为实验废气，分别为含有机溶剂的药品试剂在配制、样本萃取、蒸馏等实验过程中产生的少量有机废气，以及盐酸、硫酸等使用过程挥发产生的无机废气（氯化氢、硫酸雾）。 （1）有机废气 项目有机溶剂挥发速率与其蒸气压有关，按照世界卫生组织的定义沸点在50℃~250℃、室温下饱和蒸汽压超过133.32Pa、在常温下以蒸气形式存在于空气中的一类有机物属于挥发性有机物，产生的有机废气污染物以非甲烷总烃表征。按照以上标准，项目运行过程中挥发产生有机废气的主要试剂及用量见表5-2。 表5-2 项目所用液体有机化合物常温下的蒸气压、沸点一览表 名称 乙腈 乙醇 丙酮 甲醇 三氯甲烷 饱和蒸气压 13.33kPa /27℃ 5.8kPa /20℃ 53.32kPa /39.5℃ 12.3kPa /20℃ 13.33kPa /10.4℃ 沸点(℃) 81.6 78.3 56.5 64.7 61.3 相对密度(水=1)(g/mL) 0.79 0.79 0.8 0.79 1.48 用量 mL/a 5000 26500 500 5000 5000 kg/a 3.95 20.935 0.4 3.95 7.4 名称 石油醚 乙酸 异丙醇 四氯化碳 乙醚 饱和蒸气压 53.32kPa /20℃ 2.10kPa /25℃ 4.40kPa/ 20℃ 11.94kPa /20℃ 53.92kPa /20℃ 沸点(℃) 40~80 118.1 82.45 76.6 182 相对密度(水=1)(g/mL) 0.65 1.05 0.79 1.595 1.26 用量 mL/a 28500 2500 4000 11500 4000 kg/a 18.525 2.626 3.16 18.343 5.04 项目运行过程中挥发产生有机废气的主要试剂，合计消耗量为84.328kg/a。项目产生有机废气的试剂主要用于有机前处理，均在常温下配制和使用，挥发量极小，本环评对此不作定量分析。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定：对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h，应配置VOCs处理设施。本项目NMHC初始排放速率<2kg/h，无需配置VOCs处理设施。本项目有机废气经通风橱或集气罩收集后屋顶排气筒高空排放。 （2）无机废气 项目盐酸、硫酸等使用过程（均在通风橱内进行）会产生酸性气体，主要污染物质包括氯化氢、硫酸雾。 根据建设单位提供资料，实验用盐酸年消耗量为500mL；硫酸年消耗量为2500mL，考虑到实验过程中酸与样本中的物质发生成盐反应，故仅有极少量酸雾产生，本环评对此不作定量分析。本项目无机废气经通风橱收集后屋顶排气筒高空排放。 （3）汇总 项目实验废气主要污染物为有机废气及氯化氢、硫酸雾，排放量极少，本环评不作定量分析。其中大部分通过通风橱、集气罩收集后屋顶有组织排放（排气筒共5个，距地排放高度21米），小部分实验废气为无组织形式排放在实验室。由于实验室废气排放量极少，废气各污染物浓度均可达到相应的排放标准。 2、废水 本项目无新增员工，故无生活污水产生。项目废水主要为实验废水。 本项目实验用水主要包括溶液配制用水、器皿清洗用水、水浴锅用水，其中实验过程中溶液配制用水全部来自外购纯水。 A、实验废液，根据企业提供资料，检验过程中配置的检验溶液等实验废液约1L/d，0.3t/a。经收集后作为危险废物委托资质单位处理。 B、实验室设置水浴锅，水浴加热水不与检验样品直接接触，不含有毒有害物质，仅水温升高。根据调查和业主介绍，补充新水量为1L/d，0.3t/a。 C、清洗废水，本项目试验后须清洗实验设备、仪器和器皿四次，前三次均用自来水洗涤，第四次使用纯水润洗。首次清洗废水（第一次清洗实验设备、仪器和器皿产生的废水，含设备、仪器和器皿中的残留化学药品）作为危险废物委托资质单位处理。根据企业提供数据，首次清洗废水产生量约3L/d，则首次清洗废水产生量约0.9t/a。 二次清洗废水产生量约8L/d，三次清洗废水产生量约8L/d，最后纯水润洗废水产生量为4L/d，合计年产生量为6t/a。另外，实验室擦拭、清洗产生的废水量约10L/d，即3t/a。 综上，本项目纳管实验废水合计9t/a。废水经企业自建污水站处理达标后纳管至湖州道场污水处理有限公司，再经湖州道场污水处理有限公司处理达标后外排环境。企业自建污水站设计处理能力为500m3/d，目前企业污水处理站废水处理量为446.02m3/d，余下的处理量为53.98m3/d，本项目生产废水产生量为0.03m3/d，污水站完全可以接纳本项目产生的废水。 项目废水产生、排放情况见表5-3。 表5-3 废水产生、排放情况 序号 废水源 指标 单位 产生量 排放量 排放去向 纳管 环境 1 清洗 废水 水量 m3/a 9 9 9 预处理后纳管，经污水处理厂处理后排入东苕溪导流港 CODCr mg/L 350 350 50 t/a 0.003 0.003 0.0005 NH3-N mg/L 35 35 5 t/a 0.0003 0.0003 0.0001 项目水平衡图 图5-2 项目水平衡图（t/a） 3．噪声 项目噪声主要来自实验设备的机械噪声，主要噪声源噪声级具体情况见表5-4。 表5-4 项目设备噪声级情况 序号 名称 数量 空间位置 发声持续时间 声级 （dB） 监测位置 所在厂房结构 室内或室外 所在车间 相对地面高度 1 台式离心机 1台 室内 实验室 1m 4h 65~75 距离噪声源1m处 钢砖混结构 2 调速多用振荡器 1台 室内 实验室 1m 4h 65~75 距离噪声源1m处 3 茶叶筛分机 1台 室内 实验室 1m 4h 65~75 距离噪声源1m处 4 离心机 1台 室内 实验室 1m 4h 65~75 距离噪声源1m处 5 漩涡混合器 1台 室内 实验室 1m 4h 65~75 距离噪声源1m处 6 空气压缩机 1台 室内 实验室 1m 4h 65~75 距离噪声源1m处 7 循环水式多用真空泵 1台 室内 实验室 1m 4h 65~75 距离噪声源1m处 8 超声波清洗器 1台 室内 实验室 1m 4h 70~80 距离噪声源1m处 4．固体废弃物 (1) 废弃物汇总 本项目实验室固废主要为实验废液、废试剂瓶、废包装袋、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸、废培养基。 ①实验废液（含首次清洗废水）：产生总量为1.2t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，属于HW49其他废物，废物编码为900-047-49，委托危废资质单位进行处置。 ②废试剂瓶、废包装袋、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸等：根据项目实验室原辅料用量情况和企业统计，废试剂瓶、废包装袋、废橡胶或一次性手套、废称样或擦拭纸等的产生量约为0.25t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，属于HW49其他废物，废物编码为900-041-49，委托危废资质单位进行处置。 ③废培养基：本项目实验项目微生物等化验过程中会产生一定量的废培养基，产生量约0.15t/a，其属于《国家危险废物名录》（2016版本）中的HW49其他废物，废物编码为900-047-49，委托危废资质单位进行处置。 ④废化学试剂：根据项目实验室原辅料用量情况，废化学试剂的产生量约为0.005t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，属于HW49其他废物，废物编码为900-047-49，委托具有危险废物处置资质的单位定期清运处置。 项目各副产物产生情况汇总见下表。 表5-5 项目废弃物产生情况汇总 序号 固废名称 产生工序 形态 产生量（t/a） 1 实验废液（含首次清洗废水） 实验过程 液态 1.2 2 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸 实验过程 固体 0.25 3 废培养基 实验过程 固体 0.15 4 废化学试剂 实验过程 固体 0.005 (2) 废弃物属性判断 根据《固体废物鉴别标准 通则》的规定，判断每种废弃物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-6。 表5-6 项目废弃物属性判断结果 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成份 是否属固体废物 判定依据 1 实验废液（含首次清洗废水） 实验过程 液态 废液 是 4.2l 2 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸 实验过程 固体 塑料、玻璃、纸制品等 是 4.1c 3 废培养基 实验过程 固体 废培养基 是 4.2l 4 废化学试剂 实验过程 固体 废化学试剂 是 4.2l (3) 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定 序号 固体废物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物类别，代码 1 实验废液（含首次清洗废水） 实验过程 是 900-047-49 2 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸 实验过程 是 900-041-49 3 废培养基 实验过程 是 900-047-49 4 废化学试剂 实验过程 是 900-047-49 注：“废物代码”按《国家危险废物名录》填写 (4) 固体废物处置情况 固体废物处置情况见表5-8。 表5-8 项目固体废物处置情况 序号 固体废 物名称 产生工序 废物代码 预测产生量(t/a) 利用处置方式 委托利用处置的单位 1 实验废液（含首次清洗废水） 实验过程 900-047-49 1.2 委托危废资质单位进行处置 危险废物处置单位 2 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸 实验过程 900-041-49 0.25 委托危废资质单位进行处置 危险废物处置单位 3 废培养基 实验过程 900-047-49 0.15 委托危废资质单位进行处置 危险废物处置单位 4 废化学试剂 实验过程 900-047-49 0.005 委托危废资质单位进行处置 危险废物处置单位 5.4环境风险识别 1、危险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目生产、存储等过程中涉及其中的危险物质为硫酸、盐酸（浓度≥37%）、乙腈、丙酮、甲醇、三氯甲烷、石油醚、乙酸、异丙醇、四氯化碳、乙醚，同时按照《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》（GB 30000.28-2013）及《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB 30000.18-2013）规定，本项目生产过程中未涉及其中的危险物质，经计算项目Q（危险物质数量与临界量的比值）值小于1。 2、危险性识别 (1)物料运输过程危险性分析 运输过程风险主要是液体瓶装原料泄漏，物料在厂内用输送，若控制不当将产生泄漏，另因厂区的平面布置、厂内道路的设计、交通标志和安全标志的设置、照明的质量、绿化的规划、厂房内行驶通道、车辆的管理等方面的缺陷，均可能引发厂内运输的车辆伤害事故，造成泄露，最终造成水体、土壤污染事故。 (2)物料装卸过程危险性分析 在物料装卸过程中，如作业人员违规操作或管理失误等原因，导致液体瓶装原料外泄，引起地表水环境污染事故。 (3)物料储存过程危险性分析 由于仓库管理人员缺乏安全知识导致操作不当，导致液体物料发生泄漏，造成事故，物料进入地表水体，影响周围水体水质。 (4)生产过程中危险性分析 本项目生产线实施过程中主要的危险性是液体瓶装原料泄漏，未经收集进入周围环境，对周围水体、土壤环境产生污染。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 实验废气 | 非甲烷总烃 | 少量 | 少量 |
|  |  | 氯化氢、硫酸雾 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 清洗废水 | 水量 | 9 | 9 |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.003t/a | 50mg/L，0.0005t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.0003t/a | 5mg/L，0.0001t/a |
| 噪声 | 设备噪声 | 见表5-4 |
| 固体 废物 | 危险固废 | 实验废液（含首次清洗废水） | 1.2t/a | 0 |
|  |  | 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸 | 0.25t/a | 0 |
|  |  | 废培养基 | 0.15t/a | 0 |
|  |  | 废化学试剂 | 0.005t/a | 0 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期影响分析 本项目利用湖州方路茶业有限公司综合楼四楼部分区域进行建设生产，前期只需要设备的安装与调试，故不存在建设期污染问题，无环境影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 项目废气主要为含有机溶剂的药品试剂在配制、样本萃取、蒸馏等实验过程中产生的少量有机废气，以及盐酸、硫酸等使用过程挥发产生的氯化氢、硫酸雾。 根据第五章“工程分析”章节的分析，项目有机废气及无机废气的产生量极少，本环评不作定量分析，大部分实验废气经通风橱或集气罩收集后屋顶排气筒高空排放（排气筒共5个，距地排放高度21米），小部分实验废气为无组织形式排放。 本项目仅对样品进行检测，废气无组织排放量很小，无须设置大气环境防护距离。 由于实验室废气排放量极少，废气各污染物浓度均可达到相应的排放标准。因此本项目废气排放对周围环境影响不大。 7.2.2地表水环境影响分析 1.废水情况及评价等级判定 排水根据“清污分流”、“雨污分流”的原则进行设计实施： 清洁雨水经雨水管道收集后汇入附近河道，实验室清洗废水（除首次清洗废水）经企业自建污水站预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮和磷指标处理达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）后接入市政污水管网送至湖州道场污水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后最终排放至东苕溪导流港。 根据本项目特点，本项目营运期外排废水为清洗废水，纳管排入湖州道场污水处理有限公司集中处理，为间接排放，根据 HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则-地表水环境》中对评价工作等级的划分依据，本项目评价等级为三级B。 表7-1 地表水评价工作等级分级表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/m3 /d；水污染物当量数W/无量纲 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 - （1）处理要求 项目纳管标准执行《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，纳管后进入湖州道场污水处理有限公司处理，排入东苕溪导流港。湖州道场污水处理有限公司处理后出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （2）预处理达标可行性分析 项目实验室清洗废水（除首次清洗废水）经企业自建污水站预处理，可稳定满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。 企业自建污水站处理工艺流程如下图。 图7-1 企业自建污水站处理工艺流程图 处理工艺说明： 废水通过厂区管网经过格栅自流至污水站调节池中，在进入调节池之前经过格栅过滤掉水中的一部分大颗粒悬浮物等杂质。调节池主要是存放废水，使得进入废水处理设备的水质情况相对稳定，以免对生化处理部分造成冲击，同时在调节池中调节好废水的pH值以方便后续的处理。 调节池出水直接进入厌氧池中，在厌氧池中有射流搅拌机进行一定的充氧搅拌，通过厌氧作用将水中的难以生物降解的长分子链有机物转化为容易降解的短分子链有机物，提高废水的可生化性，同时能够降低废水中的有机物含量。 厌氧池出水经过沉淀后，上清液进入好氧处理阶段，好氧出水进入沉淀池，活性污泥在沉淀池中沉淀过后，通过气提回流的方式继续回到好氧池中进行使用。沉淀池上清液通过堰口自流进入组合气浮进行物化处理。 组合气浮作为最后一道物化处理，通过加药沉淀，进一步降低出水的色度以及固体悬浮物含量，使出水达到排放标准后排放。 流程中各个需要排泥的环节均自流进入污泥浓缩池，再经过板框压滤机脱水处理。 企业自建污水站设计进出水水质如下表。 表7-2 污水站设计进出水水质 序号 名称 进水指标 出水指标 1 pH 4~11.5 6~9 2 CODCr ≤3000mg/L ≤100mg/L 3 SS ≤1600mg/L ≤70mg/L 4 色度 ≤1200倍 ≤50倍 5 BOD5 ≤1000mg/L ≤20mg/L 根据企业相关验收监测资料，现有项目废水经企业污水站预处理后能够达到《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。 本项目实验室清洗废水（除首次清洗废水）产生量为9t/a，企业自建污水站设计处理能力为500m3/d，目前企业污水处理站废水处理量为446.02m3/d，余下的处理量为53.98m3/d，本项目生产废水产生量为0.03m3/d，污水站完全可以接纳本项目产生的废水。 另外，实验室清洗废水与实验的类型有很大的关系，对于单次实验清洗试剂瓶废水水质很难准确体现实验室的废水，本次评价采用《实验室废水综合处理技术研究》（秦承华、南开大学）对23个化学类实验室废水水质调查，根据调查结果，废水的主要污染物产生浓度分别为pH 2.0~12.0、SS 的浓度70~200mg/L、BOD5 的浓度150~250mg/L、CODCr的浓度100~500mg/L。结合企业污水站处理工艺、设计进出水水质，项目实验室清洗废水（除首次清洗废水）不会对企业污水站的正常运行产生冲击负荷。 因此，从水质水量上，本项目废水依托现有企业污水站是可行的。 （3）纳管可行性分析 本项目位于湖州市吴兴区南郊施家桥1001号，目前项目所在区块已铺设了污水管网。本项目实验室清洗废水（除首次清洗废水）经预处理设施处理后纳入园区污水管网，排入湖州道场污水处理有限公司进行处理，目前湖州道场污水处理有限公司有足够余量接纳本项目的废水。 （4）污水处理厂达标可行性分析 根据湖州道场污水处理有限公司排放口自行监测数据可知，具体见表2-4，污水处理厂各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （5）排放后环境影响分析 项目实验室清洗废水（除首次清洗废水）经预处理后由工业园区污水管网统一送湖州道场污水处理有限公司集中处理，城市污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入东苕溪导流港。 项目水质经预处理达标排放对纳污水体水质影响较小。 2.建设项目污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息（表7-3）。 表7-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 清洗废水 CODCr、NH3-N等 进入城市污水处理厂 连续排放，流量稳定 TW001 综合污水处理系统 调节+厌氧+好氧+沉淀+气浮 DW001 (是 □否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 废水间接排放口基本情况 表7-4 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标a 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 DW001 120.064703° 30.768214° 0.0009 进入城市污水处理厂 连续排放，流量稳定 8:00-17:00 湖州道场污水处理有限公司 CODCr 50 NH3-N 5 A对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 废水污染物排放执行标准见下表。 表7-5 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其按规定商定的排放协议a 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 CODCr 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 500 NH3-N 35 a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定的建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。 废水污染物排放信息见下表。 表7-6 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/(mg/L) 日排放量/(t/d) 年排放量/(t/a) 1 DW001 CODCr 50 1.5×10-6 0.0005 NH3-N 5 1.5×10-7 0.0001 全厂排放口合计 CODCr 0.0005 NH3-N 0.0001 建设项目地表水环境影响评价自查表见下表。 表7-7 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型(；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他( 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放(；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值(；热污染□；富营养化□；其他( 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B( 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建(；其他□ 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□ 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情 势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数（）个 现状评价 评价范围 河流：长度（11.2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （pH、溶解氧、CODMn、化学需氧量、氨氮、总磷、BOD5、石油类） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□ 春季(；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况(：达标(；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 影响预测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□；正常工况□；非正常工况□；污染控制和减缓措施方案□；区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标(；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/(mg/L) (CODCr) (0.0005) (50) (氨氮) (0.0001) (5) 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/(t/a) 排放浓度/(mg/L) （） （） （） （） （） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□ 依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动(；自动□；无监测□ 监测点位 （） （综合污水总排口） 监测因子 （） （pH、CODCr、氨氮） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受(；不可以接受□ 注：“□”为选项，填“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 7.2.3声环境影响分析 (1)预测模式 根据HJ2.4-2009导则要求，项目厂界噪声评价以工程噪声贡献值作为评价量，本报告以整个生产车间作为主要噪声源车间进行整体声源预测。 A、预测模式 整体声源模式预测方法如下： Lp=Lw-k 式中：Lp—受声点处的声级，dB(A)； k—声波在传播过程中各种因素衰减量之和，dB(A)。 Lw≈LPi + 10lg（2S） ΔLR=10lg（1/τ） 式中：LPi—各测点声压级的平均值，dB(A)； S—拟建车间的面积，m2； LR—车间的平均噪声级，dB(A)； ΔLR—车间平均屏蔽减少量，dB(A)； τ—厂房围护结构的平均透声系数。 噪声在传播过程中的衰减k包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减，由于后两项的衰减值很小，可忽略，故：k=Aa+Ab 距离衰减：Aa=10lg（2πr2） 其中：r —整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab按该企业生产厂房及其围墙隔声量而定，整体建筑的屏障衰减按照4dB(A)计。为了简化计算并保证一定的安全系数，预测中只考虑有声源厂房围护结构的衰减因素，不考虑无声源建筑物的屏蔽效应及树木吸声、隔声作用。 B、噪声叠加公式 当有N个噪声源的时候，对同一个预测点的声压级贡献应按下式进行计算： 式中，Leqi——第i个声源对某预测点的等效声级。 (2)整体声源确定 将生产区域作为整体声源，预测项目厂界噪声。本项目生产车间安装减震垫，房屋隔声量取25dB。 整体声源预测参数见表7-8。 表7-8 车间整体声源参数 车间 平均噪声(dB) 声源面积(m2) 整体声源(dB) 实验室 70.6 300 98.4 (3)预测结果及评价结论 噪声影响预测结果见表7-9。 表7-9 噪声预测结果 单位：dB（A） 点位 厂界距离 贡献值 现状值 叠加值 标准值 达标情况 昼间 1# 东厂界 298 15.9 / / 65 达标 2# 南厂界 130 23.1 / / 65 达标 3# 西厂界 66 29 / / 65 达标 4# 北厂界 139 22.6 / / 65 达标 5# 逸村埠 187 20 44.1 44.1 60 达标 由以上预测结果可知，本项目建成投产后，项目厂界噪声排放均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。本项目的建设对周围声环境影响不大。 7.2.4固废环境影响分析 项目固体废弃物利用处置情况具体见表7-10。 表7-10 项目固体废物利用处置方式评价表 序号 固体废 物名称 产生工序 废物代码 预测产生量(t/a) 利用处置方式 委托利用处置的单位 1 实验废液（含首次清洗废水） 实验过程 900-047-49 1.2 委托危废资质单位进行处置 危险废物处置单位 2 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸 实验过程 900-041-49 0.25 委托危废资质单位进行处置 危险废物处置单位 3 废培养基 实验过程 900-047-49 0.15 委托危废资质单位进行处置 危险废物处置单位 4 废化学试剂 实验过程 900-047-49 0.005 委托危废资质单位进行处置 危险废物处置单位 根据国家对工业固废，尤其是危险废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的部分交由有资质专业单位处理或处置。 项目涉及的危险废物主要以委托有资质单位处置的方式处理，因此项目产生的危险固废基本得到妥善处理或综合利用，但企业应考虑危废有不能及时处置的可能，因此在处置前企业可将危废暂存在危废专用场所内，做好防渗、防漏等控制。具体危险固废的暂存处置须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等有关国家标准进行。 本环评建议必须从以下几方面加强对危废的管理力度： （1）管理方面 ①建造专用的危险废物贮存设施。 ②加强厂内危险固废暂存场所的管理，规范厂内暂存措施，标识危险废物堆场。 ③设立企业固废管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 ④制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。 ⑤严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门领取五联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。 ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （2）危废包装方面 将液态状或半固态状的危险废物装入容器内，且容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。容器必须完好无损，容量及材质要满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容，容器外必须粘贴符合标准规范的标签。 （3）贮存设施的选址与设计方面 ①贮存场所及设施底部必须高于地下水最高水位。 ②用以存放装载液体、半固体危险废物（化学原料包装材料）容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ③贮存场所及设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，且必须与危险废物相容。 ④贮存场所及设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤贮存场所及设施必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ⑥贮存场所及设施内要有安全照明设施和观察窗口。 （4）贮存设施的安全防护方面 ①贮存设施都必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 ②贮存场所及设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ③贮存场所及设施应配备通讯设备、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④贮存场所及设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 对于一般固废要求按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的标准进行，具体可从以下几方面加强对危废的管理力度： (1)一般工业废弃物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 (2)应建立检查、维护制度，定期检查维护坝、堤和防护墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常情况，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 (3)应建立档案制度，将一般固体废弃物的种类、数量记录在案。 综上所述，采取上述措施后，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。 7.2.5地下水环境影响分析 根据《国民经济行业代码》，本项目属于“专业实验室”，同时根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)中建设项目对地下水环境的影响程度，确定为IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤影响分析 根据《国民经济行业代码》，本项目属于“专业实验室”，同时根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）中建设项目对土壤环境的影响程度，确定为IV类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。 7.2.7环境风险影响分析 根据导则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-11 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 根据表7-11和工程分析，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 根据以上内容填写表7-12。 表7-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 湖州方路实验室项目 建设地点 （浙江）省 （湖州）市 （道场）乡 （工业）园区 地理坐标 经度 121.138333° 纬度 31.822167° 主要危险物质及分布 项目主要危险物质为硫酸、盐酸（浓度≥37%）、乙腈、丙酮、甲醇、三氯甲烷、石油醚、乙酸、异丙醇、四氯化碳、乙醚以及产生的各危险废物，主要分布于药品室、实验室和危废仓库。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 试剂包装瓶破碎泄露，挥发于环境空气，引起大气污染。危废仓库中存储的液体类危险废物发生泄漏，造成水环境和土壤环境的污染。 风险防范措施要求 （1）运输过程风险防范 本项目涉及的危险物料运输主要以汽车为主，由于运输较其他货物的运输有更大的危险性，提出以下防范措施，包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等。 ①合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。 ②危险物品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，不得用来盛装其他物品，更不允许盛装食品。而车辆必须是各类专用货车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用两轮摩托车或三轮摩托车等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 ③被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴GB190-85《危险货物包装标志》规定的危险物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固。同时具有有毒等多种危险特性时，则应根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几种包装标志，以便一旦发生问题时，可以进行多种防护。 ④在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。 ⑤运输有毒物品车辆的驾驶员和押运人员，在出车前必须检查防毒、防护用品和检查工具是否携带齐全有效，在运输途中发现泄漏时应积极主动采取措施处理，防止事态进一步扩大，在切断泄漏源后应将情况及时向当地公安机关和有关部门报告，如处理不了，应立即报告当地公安机关和有关部门请求支援。 （2）贮存过程风险防范 贮存过程事故风险主要是因危险物料泄漏而造成的水质污染等事故，是安全生产的重要方面。 ①原料不得露天堆放，须存放于危险品仓库，并应严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 ②贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ③贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。 ④贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ⑤危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ⑥瓶装化学品及其使用后的空瓶均不得倒放，避免物料泄漏引发事故；各类危险废物实行出入库登记制度，严格参照相关物料特性进行搬运、装卸，危险废物仓库内采取必要的隔离分区，严禁不同属性混装或混放，且容器内须留足够空间。容器必须完好无损，容量及材质要满足相应的强度要求，衬里要与危险废物相容，容器外必须粘贴符合标准规范的标签，对可能产生渗滤液的危险废物暂存点需进行地面防腐、防渗处理，并配备渗滤液收集设施，必要时设置围堰等，以防危险废物及其渗滤液外溢。 （3）生产过程风险防范 生产过程事故风险防范是安全生产的核心： ①生产过程中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ②公司应组织员工认真学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ③必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有环保设施异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 （4）末端处置过程风险防范 ①固体废物方面：若项目危险废物在暂存、管理、转运等方面存在疏漏，则将造成废物通过渗滤液、雨水等进入环境。环评要求企业设置危废暂存库，必须根据项目危险废物的特性和成分，以及《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）等文件，对各类危废按要求进行安全贮存。企业环保管理主管需日常对危废进出台账进行检查和校核，危废暂存仓库设置视频监控。 企业要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 实验室废气 | 非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾 | 经收集后高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值（二级标准） |
| 水污 染物 | 清洗废水 | CODCr、 NH3-N等 | 企业污水站预处理纳管至污水厂，经湖州道场污水处理有限公司处理达标后排放 | 预处理达纳管标准后纳管，最终经城市污水处理厂处理后外排东苕溪导流港 |
| 固体 废物 | 危险废物 | 实验废液（含首次清洗废水） | 委托危废资质单位进行处置 | 项目产生的固体废弃物均可以得到妥善处理，对周围环境影响较小 |
|  |  | 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸 | 委托危废资质单位进行处置 |  |
|  |  | 废培养基 | 委托危废资质单位进行处置 |  |
|  |  | 废化学试剂 | 委托危废资质单位进行处置 |  |
| 噪 声 | （1）对生产车间，进行关闭门窗生产。 （2）合理布局，将各生产设备尽量布置在车间中部，增加与厂界的距离。 （3）选用低噪声设备，针对高噪声设备设基础减震。 （4）定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。做到文明生产。 （5）为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。 （6）必须确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准，敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 |
| 建 设 项 目 环 保 投 资 | 本次项目总投资300万元，其中环保设施投资约20万元，所占比例：3.2％，建设项目环保投资具体见表8-1。 表8-1 项目环保投资估算 序号 项目 内容 投资额(万元) 1 废水 企业污水站 已建 2 废气 通风橱2套，集气罩3套及相应的收集管道等设备 10 3 固废 危险固废暂存场所 5 4 噪声 隔声减震措施 5 合计 20 |

# 九、主要结论和建议

9.1结论 9.1.1项目基本情况 湖州方路茶业有限公司拟利用现有厂房，总投资620万元，购置液相色谱仪、分光光度计、培养箱、高温灭菌器、干燥箱等设备，项目建成后将对企业速溶茶和黑豆浓缩液项目成品、半成品等进行检测检验。 9.1.2项目污染源强汇总 根据工程分析，本项目“三废”污染物的产生及排放情况汇总详见表9-1。 表9-1 项目“三废”污染物产生及排放情况 序号 “三废” 类别 污染物名称 产生量(t/a) 削减量(t/a) 排放量(t/a) 1 废水 清洗废水 废水量 9 0 9 CODCr 0.003 0.0025 0.0005 NH3-N 0.0003 0.0002 0.0001 2 废气 非甲烷总烃 少量 / 少量 氯化氢、硫酸雾 少量 / 少量 3 固废 实验废液（含首次清洗废水） 1.2 1.2 0 废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸 0.1 0.1 0 废培养基 0.15 0.15 0 废化学试剂 0.005 0.005 0 本项目实施后，全厂污染物产排情况汇总见表9-2。 表9-2 本项目实施后全厂“三废”污染物产排汇总表 “三废”类别 污染物名称 企业现状排放量(t/a) 扩建项目排放量(t/a) 扩建后全厂排放量(t/a) 审批项目许可排放量(t/a) 与审批项目相较增减量(t/a) 废水 废水量 130884 9 130893 134910 -4017 CODCr 6.544 0.0005 6.5445 6.746 -0.2015 NH3-N 0.654 0.0001 0.6541 0.675 -0.0209 废气 NOx 6.642 0 6.642 6.642 +0 粉尘 0.783 0 0.783 0.783 +0 食堂油烟 0.019 0 0.019 0.019 +0 固废 各类固废 0 0 0 0 +0 9.1.3污染物治理措施汇总 废气：项目建成后，有机废气和氯化氢、硫酸雾经通风橱或集气罩收集后屋顶排气筒高空排放。 废水：本项目营运过程中产生的清洗废水（除首次清洗废水）经企业污水站预处理达标后纳管排入湖州道场污水处理有限公司。 固废：本项目营运过程中产生的实验废液（含首次清洗废水）、废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸、废培养基委托危废资质单位进行处置。 噪声：建议建设单位选用低噪声的设备；安装减震垫；合理布局；加强管理和养护。 9.1.4环保投资 项目总投620万元，环保投资为20万元，约占总投资的3.2%。 9.1.5环境质量现状 （1）大气环境质量现状 2019年吴兴区环境空气质量未全部达到国家二级标准限值要求，超标指标主要为O3。因此判定吴兴区环境空气质量为不达标区。 （2）地表水环境质量现状 各监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境质量现状 由监测结果可知，本项目所在地四周声环境昼夜间现状值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。 9.1.6环境影响评价结论 大气环境影响分析 根据工程分析及预测结果可知，项目有机废气和氯化氢、硫酸雾经通风橱或集气罩收集后屋顶排气筒高空排放，对周围大气环境影响不大。 (2)水环境影响分析结论 本项目营运过程中产生的清洗废水（除首次清洗废水）经企业污水站预处理达标后纳管排入湖州道场污水处理有限公司，经污水厂处理后达标排放，对周围水环境影响不大。 (3)声环境影响分析结论 通过噪声预测分析可知，项目四周厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，敏感点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。本项目的建设对周围声环境影响较小。 (4)固体废物影响分析结论 本项目营运过程中产生的实验废液（含首次清洗废水）、废试剂瓶、废橡胶及一次性手套、废称样及擦拭纸、废培养基委托危废资质单位进行处置。本项目固废不外排，对周围环境基本无影响。 9.1.7审批原则相符性结论 （1）建设项目环评审批原则符合性 ①环境功能区划的要求 本项目位于湖州市吴兴区南郊施家桥1001号，项目不属于工业项目，对照《吴兴区“三线一单”生态环境分区管控单元方案》（吴政函[2020]86号），项目所在地属于湖州市吴兴区一般管控单元（ZH33050230001）。对照该区的管控措施要求等进行分析，本项目符合该管控区要求。 ②排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目产生的有机废气和氯化氢、硫酸雾经通风橱或集气罩收集后屋顶排气筒高空排放，排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值（二级标准）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准，对周围大气环境影响不大。 根据预测结果可知，本项目的建设对周围声环境影响不大。 本项目营运过程中产生的清洗废水（除首次清洗废水）经企业污水站预处理达标后纳管排入湖州道场污水处理有限公司，经污水厂处理后达标排放，对周围水环境影响不大。 本项目营运过程中产生的各类固废均能妥善处置，对周围环境基本无影响。 只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 ③排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 经过扩建后，项目废水总量仍在审批总量范围内，故项目废水无需新增总量。 ④造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 （2）建设项目其他部门审批要求符合性分析 ①城市、土地规划分析 根据土地证明，项目用地符合当地土地规划要求。 ②建设项目符合国家和省产业政策等的要求 建设项目不在《产业结构调整指导目录(2011年本)（修订版）》限制类及淘汰类项目之列，为允许类；不在《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》及《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》禁止类及限制类之列。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 （3）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于湖州市吴兴区南郊施家桥1001号，项目所在区域不在生态保护红线范围内，项目所在地不属于特殊重要生态功能区和必须实行强制性严格保护的区域。因此本项目建设满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于III类地表水体，声环境属于3类声环境功能区。根据质量现状监测数据，项目所在区域目前环境质量现状基本满足相应环境功能区划要求，满足环境质量现状要求。项目产生的废气经收集高空外排后，对外环境影响不大；废水经企业污水站处理后纳管至污水处理厂处理达标后排放；噪声经隔声、减振等措施处理后，对周边环境影响不大；固体废物均可以妥善处置，不会形成“二次污染”。本项目污染物排放不会改变区域环境功能区，区域环境能维持环境功能区现状。 ③资源利用上线 项目在营运过程中消耗一定量的水资源、电能等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④环境准入负面清单 本项目不属于工业项目，不属于国家和国家产业政策中禁止类和限制类产业项目，不属于管控措施及负面清单中的禁止发展类项目。 故本项目能符合“三线一单”的管理要求。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 9.2要求与建议 1、要求建设单位根据本环评报告提出的污染治理措施，落实好环保资金，搞好环保设施的建设，严格落实“三同时”制度，及时申请竣工环保验收，并做好运营期间的污染治理及达标排放管理工作。 2、要求企业重视环境保护，如实落实环评提出的各项措施，确保各污染物达标排放。 3、须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体规模组织经营。如有变更、增加餐饮等其他项目的，应向当地环境保护管理部门报备，并另行环评。 9.3环评总结论 综上所述，湖州方路茶业有限公司拟进行的湖州方路实验室项目符合当地环境功能区划、土地利用总体规划和产业政策的要求。项目主要污染物排放情况均可达到环保要求，在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境的影响不大，符合本项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。因此，本项目在该地的实施是可行的。

# Text boxes

东北